## Slide 1: Cuadro comparativo motores a combustión interna

## Slide 2: Introducción
Bueno este trabajo esta hecho con la finalidad de que los que no sepan algunas cosas sobre los motores de combustión interna sepan eso como los 4 tiempos del motor la termodinámica etc.

## Slide 3: ENCENDIDO POR EXPLOSION
Los motores necesitan una forma de iniciar la ignición del combustible dentro del cilindro. En los motores Otto, el sistema de ignición consiste en un componente llamado bobina de encendido, que es un auto-transformador de alto voltaje al que está conectado un conmutador que interrumpe la corriente del primario para que se induzca un impulso eléctrico de alto voltaje en el secundario.
Dicho impulso está sincronizado con la etapa de compresión de cada uno de los cilindros; el impulso se lleva al cilindro correspondiente (aquel que está comprimido en ese momento) utilizando un distribuidor rotativo y unos cables de grafito que dirigen la descarga de alto voltaje a la bujía. El dispositivo que produce la ignición es la bujía que, fijado en cada cilindro, dispone de dos electrodos separados unas décimas de milímetro, entre los cuales el impulso eléctrico produce una chispa, que inflama el combustible.

## Slide 4: ENCENDIDO POR COMPRESION
En este tipo de motor, lo que entra en la cámara inicialmente es sólo aire; el gasóleo se inyecta más o menos cerca del punto muerto superior. El denso combustible —pulverizado pero aún líquido— debe vaporizarse, mezclarse con el aire y alcanzar las condiciones de presión y temperatura apropiadas para inflamarse. El tiempo que lleva este proceso es el «retraso de autoencendido» y limita la velocidad a la que puede girar el motor y, por tanto, su potencia máxima. La carga varía modificando la cantidad de gasóleo inyectado; siempre entra la máxima cantidad que el motor admite en determinadas condiciones.

## Slide 5: CARACTERISTICAS TIPICAS
Los motores Otto y los diesel tienen los mismos elementos principales, (bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, válvulas) y otros específicos de cada uno, como la bomba inyectora de alta presión en los diesel, o antiguamente el carburador en los Otto.
En los 4T es muy frecuente designarlos mediante su tipo de distribución: SV, OHV, SOHC, DOHC. Es una referencia a la disposición del (o los) árbol de levas.

## Slide 6: TIPOS DE MOTORES
Los tipos mas comunes son los lineales Después están los de v luego están los de h y por ultimo tenemos los de estrella y podemos hallar de 4,5,6,8,10,12,14 y 16 pistones.

## Slide 7: MOTOR DE 2T A GASOLINA
Componentes del motor a gasolina de 2 tiempos.
bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, carburador, bujía pero a diferencia de los de 4 tiempos aquí no tiene válvulas de admisión ni de escape en ves de eso tenemos unos conductos por los cuales se hacen las fases de admisión y escape además no tenemos que depositar el aceite directamente en el motor sino que en el tanque se deposita para que lubrique a la hora de hacer admisión y escape.

## Slide 8: MOTOR DE 2T A DIESEL
Motor de diesel de 2 tiempos.
Este tipo de motor tiene una válvula 2 conductos
Bloque cigüeñal biela pistón culata en este tipo de motor el funcionamiento es el mismo que en el de 4 tiempos a diferencia que los 4 tiempos se realizan en 2 tiempos o carreras.

## Slide 9: MOTOR DE 4T A GASOLINA
Componentes del motor a gasolina de 4 tiempos.
bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, válvulas, bujía y en la mayoría de los mas antiguas tenemos un carburador como inyector de combustible, en los mas recientes tenemos los inyectores que serian los de full inyección.

## Slide 10: MOTOR DE 4T A DIESEL
Componentes del motor a diesel de 4 tiempos.
bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, válvulas, bomba inyectora y a diferencia de los de gasolina no tenemos una bujía ni carburador pero tenemos una bomba inyectora de alta presión que es la que se encarga de suministrar el combustible.

## Slide 11: LOS CUATRO TIEMPOS DEL MOTOR
1. Tiempo de admisión - El aire y el combustible mezclados entran por la válvula de admisión.
2. Tiempo de compresión - La mezcla aire/combustible es comprimida y encendida mediante la bujía.
3. Tiempo de combustión - El combustible se inflama y el pistón es empujado hacia abajo.
4. Tiempo de escape - Los gases de escape se conducen hacia fuera a través de la válvula de escape.

## Slide 12: CONVERSION DE ENERGIA
El motor de combustión interna sea de gasolina o de diesel hace una combustión de energía térmica a energía mecánica esto sucede por que en la cámara de combustión sucede una explosión que provoca que el vehículo se mueva por eso es la conversión de energía calorífica en mecánica. Por medio de cuatro o dos tiempos.

## Slide 13: MOTOR WANKEL
La mezcla de combustible y aire es absorbida a través de un orificio de aspiración y queda atrapada entre una de las caras del rotor y la pared de la cámara. La rotación del rotor comprime la mezcla, que se enciende con una bujía. Los gases se expulsan a través de un orificio de expulsión con el movimiento del rotor

## Slide 14: PUNTO MUERTO SUPERIOR
El punto muerto superior (PMS) se refiere a la posición que alcanza el pistón al final de una carrera ascendente, escape o compresión, en el cual no existe fuerza que actúe sobre él y sólo se encuentra moviéndose gracias a su inercia, en este instante ha finalizado su carrera ascendente y comienza su carrera descendente admisión o combustión.

## Slide 15: PUNTO MUERTO INFERIOR
Situación que alcanza el pistón cuando cambia de sentido descendente a sentido ascendente en su dirección. En ese momento la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro máximo. En este punto el pistón está en la parte más baja de su recorrido. En un ciclo completo de un motor de cuatro tiempos se alcanzan dos puntos muertos inferiores. Uno al finalizar la fase de admisión y el otro cuando finaliza la fase e expansión

## Slide 16: Definición de vacio,precion y presión atmosférica
El vacío (del latín vacīvus) es la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente.
En física, la presión (símbolo p)[1] [2] es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie.
La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la variación de la densidad del aire ρ en función de la altitud z o de la presión p.

## Slide 17: Turbo cargados
El uso del turbocompresor en los motores de gasolina tiene el inconveniente de que a bajas r.p.m. apenas aporta sobrealimentación. Se necesita de un sistema que sirva tanto para bajas como para altas r.p.m.. El uso de unidades de turbocompresor con geometría variable (VTG), no sirve para motores de gasolina, ya que la temperatura de los gases de escape de los motores de gasolina es tan alta que deteriora los materiales que forman el mecanismo de la geometría variable. Así que el uso de este tipo de turbocompresor esta descartado. La otra solución era utilizar una unidad de turbocompresor de tamaño reducido, con este se consigue que se empiece la sobrealimentación desde bajas r.p.m. del motor. Pero tiene el inconveniente de que altas r.p.m. no sobrealimenta lo suficiente.

## Slide 18: Conclusión
En conclusión este tipo de trabajos es para que nosotros a la hora de tener un vehículo sepamos como funcionan sus componentes y algunas otras cosas mas como su ciclo y demás.